# IPC网络视频监控综合测试仪

# IPC-8600Plus

# 引领高清码流测试，告别子码流测试

# 一、新增功能

- 7英寸高清视网膜触摸屏+全新系统，更清晰更新流畅。

- 支持H.265、4K主码流测试。

- 升级TVI3.0。

- HDMI输入，最高分辨率1080P。

- 新增网线TDR测试。

- 优化界面，精简/普通用户界面。

- 快捷操作，下拉/快捷菜单。

- 升级版极速ONVIF，支持跨网段测试、生成测试报告、支持音频测试等更多功能。

- 支持创建WIFI热点。

- 一屏双显，网络摄像机和模拟摄像机同时测试。

- 一键视频一键出图。

- 海康测试工具批量激活、批量修改IP地址。

- 支持一键截图。

- PoE、DC12V电压及功率测试。

# 二、产品概述

IPC-8600Plus测试仪是网路通公司专门针对新一代H.265、4K高清网络摄机安装和维护而研发的测试工具。H.265/H.264编码摄像机，主码流测试图像分辨率高达4K。升级7寸1920x1200 IPS全视角视网膜电容触摸屏，使用全新系统，测试画面更加清晰流畅。它同时兼顾了模拟、同轴高清监控快球和摄像机测试。

仪表内置极速ONVIF，一键激活海康、自动登录播放图像、生成测试报告、跨网段测试等；支持POE供电输出及测试；内置网络测试工具；支持HDMI高清数字信号输入，最高分辨率支持1080P；同时支持HDMI输出；同屏异显功能，网络及模拟摄像机同时测试；支持创建WIFI热点；全新界面可选精简或普通用户界面；优化操作，下拉菜单和快捷菜单，使用更加便捷；CVBS回路测试，测试BNC线缆通断；全新系统，可直接安装摄像机APP客户端；TDR线缆断点和短路测量、网线测试、寻线器等线缆测试功能；红光源、光功率计等光纤测试功能；带隔离保护的数字万用表；LED灯夜晚照明、DC12V电源输出、USB5V充电宝等功能，提高安装和维护人员工作效率。

# 三、产品功能

- 首家采用7英寸1920x1200 IPS高清全视角视网膜电容式触摸屏，亮度更高，摄像机图像显示更流畅、清晰；NEW

- 全新硬件解码，支持H.265解码。摄像机在H.265/H.264编码模式下，主码流测试图像分辨率高达4K；NEW

- 支持HDMI高清数字信号输入，最高分辨率可达1080P。支持图像显示、录像、拍照和回放。同时支持HDMI信号输出，可将当前屏幕显示内容通过输出，输出分辨率可自行切换720P或1080P；NEW

- 网线TDR测试，测试网线线对状态、长度、衰减、反射率、阻抗、时延偏离等参数；NEW

- 测试PoE交换机、 PoE摄像机等设备电压及功率，测试DC12V电源输入、仪表本机DC12V输出的电压及功率；NEW

- 一屏双显，网络摄像机和模拟摄像机同时测试；NEW

- 精简/普通两种用户界面，精简界面八宫格布局，简洁美观；普通界面支持屏幕管理，可自定义桌面；NEW

- 快捷下拉菜单，一键开启相关功能。自定义快捷菜单，按键立即呼出菜单，减少繁琐操作；NEW

- 屏幕投影功能，安装工程宝屏幕投影APP，实时接收工程宝屏幕画面，方便监控安装人员共享信息；

- 一键视频自动扫描摄像机IP并跳转至ONVIF，自动登录播放摄像机图像；NEW

- 主题功能自定义功能图标、桌面及应用界面背景；NEW

- 内置无线WIFI功能，可测试无线网络摄像机，支持创建WIFI热点；NEW

- 支持TVI3.0，5MP海康TVI摄像机图像测试、同轴视控及菜单调用，支持拍照、录像、放大，回放；NEW

- 支持CVI、AHD摄像机图像测试、同轴视控及菜单调用，支持拍照、录像、放大，回放；

- 支持HD-SDI和EX-SDI摄像机图像测试,支持拍照、录像、放大，回放;

- 支持CVBS回路测试，仪表回路发送及接收CVBS彩条信号，快速测试BNC线缆；NEW

- IP探索增强版，更快、更准！盲测，未知IP摄像机秒出IP地址;

- 极速ONVIF一键生成摄像机测试报告，包含摄像机IP地址、分辨率、编码等相关信息；支持跨网段测试；支持音视频同步测试；一键激活海康摄像机和修改IP等更多功能;NEW

- 海康测试工具，轻松解决海康摄像机的激活、调试，支持批量激活、修改IP。可修改用户名密码IP等参数，可恢复出厂设置等;

- 大华测试工具,针对大华摄像图像测试，可修改用户名、密码和IP等参数;

- 支持大华、海康、ACTi、三星等八十多个网络摄像机厂家IPC私有协议测试；

- 全新系统，可自行安装运行IPC厂家的手机或平板移动客户端软件，也可安装APK格式QQ、微信或其他应用；NEW

- 支持屏幕截图功能，长按确认键截取屏幕画面，用于保存各类测试报告或快速截图摄像机画面；NEW

- 仪表可旋转180度显示，便于网线和电源线的连接。

- 按IPC的实际分辨率显示图像，不拉伸图像；

- 视频拍照、录像功能，首创中文名字存储，便于文件的查找；

- 支持网络PTZ控制功能（ONVIF），手势上下左右等滑动，控制云台转动；

- 支持4K高清视频录像文件和MP4等电影媒体文件播放；

- 模拟视频图像显示、PTZ云台控制、图像放大、拍照、录像、回放等功能；

- 首创视频电平测量功能，测量模拟视频信号的峰峰值、同步电平、突发电平；

- 首创模拟视频彩条和纯蓝、黑颜色输出功能；

- PoE电压测量、PING、IP地址扫描、端口闪烁、等网络测试功能；

- 增强型网线测试，测试网线、电话线排序及通断，测试盒有特殊编号（需定制），可进行线头查找；

- 可同时综合TDR线缆断点和短路测量、数字万用功能、光功率计、红光源故障定位等功能；

- PoE DC48V 电源输出，最大功率24W；

- 12V 2A直流电源输出；

- 5V 2A电源输出，可作为手机充电宝功能；

- 音频输入和输出功能；

- 手电筒、计算器、音乐播放器等应用工具；

- 应用软件支持客户自行升级更新；

- 大容量聚合物锂电池供电，工作时间长达16小时；

# 四、技术指标

| 产品型号 | IPC-8600Plus【*】型号可选 |
| --- | --- |
| 显示屏： | 7寸，IPS高清全视角视网膜电容式触摸屏，分辨率1920x1200 |
| 网络端口 | 10/100M 自适应，RJ45 |
| WIFI | 内置无线WIFI，速率150M，接收无线网络摄像机图像等。 |
| H.265主码流测试 | 硬件解码，支持H.265主码测试摄像机图像，最高分辨率4K。 |
| 一屏双显 | 网络和模拟摄像机同时测试。 |
| IP摄像机测试 | ONVIF（带PTZ云台控制），ACTi、大华IPC-HFW2100P、海康DS-2CD864-E13、三星SNZ-5200、天地伟业TD-NC9200S2、科达IPC120L、霍尼韦尔HICC-2300T、爱谱华顿IP5000-BC-13MP/IRS06-13MP、富尼泰达IPC、富尼泰克kumkang8900、富视捷BY-1080Q、WEISKY IPC等八十多个品牌摄像机。可定制。 |
| IP探索 | 全网段寻找摄像机IP地址。 |
| 极速ONVIF | 自动登录播放图像,一键激活海康摄像机和修改IP等参数，生成测试报告等。 |
| 海康测试工具 | 海康摄像机一键激活、图像测试，可修改用户名、密码和IP等参数。 |
| 大华测试工具 | 大华摄像图像测试，可修改用户名、密码和IP等参数。 |
| SDI视频信号测试* | 1路HD-SDI/EX-SDI IN BNC输入，分辨率均支持720p 25/30/50/60fps， 1080p 25/30/50/60fps ， 1080i 50/60fps |
| TVI 3.0视频信号测试* | 1路TVI IN BNC输入，分辨率支持720p 25/30/50/60fps， 1080p 25/30fps， 2048x1536 18 fps， 2560x1944P 12.5 fps |
| CVI视频信号测试* | 1路CVI IN BNC输入，分辨率支持720p 25/30/50/60fps， 1080p 25/30fps |
| AHD视频信号测试* | 1路AHD IN BNC输入，最高分辨率支持720p 25/30fps ， 1080p 25/30fps |
| CVBS视频信号测试 | 1路Video IN BNC输入，1路Video OUT BNC输出，支持PAL/NTSC制式 |
| CVBS视频信号电平测量 | 测量视频信号的峰峰值、同步电平、突发电平。 |
| 视频图像放大 | 支持模拟视频图像放大，IP网络摄像机图像放大和移动。 |
| 视频拍照、录像、相片浏览、录像回放 | 对测试画面进行截图、录像，支持中文命名保存，相片浏览、录像回放操作。 |
| 网线TDR测试 | 测试网线线对状态、长度、衰减、反射率、阻抗、时延偏离等参数 |
| HDMI输入 | 一路HDMI输入，支持分辨率720×480p /720×576p /1280×720p /1920×1080p /1024×768p/1280×1024p /1280×900p /1440×900p。 |
| HDMI输出 | 一路HDMI输出，分辨率1920*1080P。 |
| PoE电源输出 | 48V PoE电源输出，最大功率24W。 |
| DC 12V电源输出 | 输出12V 最大直流电流约2A，为摄像机提供临时工作电源 |
| USB 5V电源输出 | 5V 2A电源输出功能，可作为手机充电宝功能。 |
| 主题功能 | 可选精简/普通用户界面；自定义功能图标、桌面及应用界面背景，修改界面滑动效果。 |
| 同屏异显 | 可开启HDMI输入小窗口，屏幕可同时显示HDMI输入信号及网络摄像机等信号。 |
| 下拉菜单 | PoE电源开关、仪表IP设置、WLAN开关、HDMI输入、彩条输出、LAN口流量监控等功能可快速开启测试。 |
| 音频测试 | 输入一路音频信号，测试声音是否正常，可录音保存。 一路音频输出，用于连接耳机。 |
| 云台控制测试 | 可同时支持RS232/RS485总线，速率600-115200bps。支持Pelco-D/P、Samsung、Panasonic、Lilin、Yaan等三十多种协议 |
| 彩色图像发生器 | 通过视频OUT端口，发送PAL/NTSC多制式彩条发生器，以及蓝、黑纯色信号。 |
| UTP网线测试 | 测试任意两线或两线以上的网线，屏幕上显示连接顺序和网线编号。 |
| 协议代码捕捉 | 内置串口工具，可接收、显示控制设备发出的RS232/RS485协议代码数据，也可发送十六进制代码。 |
| 网络测试功能 | IP地址扫描、链路扫描、PING包测试。快速查找与仪表连接的IP摄像机或其他设备的IP地址。 |
| 寻线功能 | 可根据发出的音频信号寻找线缆。 |
| PoE/PSE电压测试 | 显示供电电压的大小及线路连接情况。 |
| 数字万用表* | AC/DC电压，AC/DC电流、电阻、电容测试、二极管测试、通断测试等，测试速度3次 / 秒，读数范围-6600～+6600。 |
| 光功率计测量* | 波长(nm)：850/1300/1310/1490/1550/1625nm。功率范围(dBm) ：-70～+10dBm |
| 可见红光源* | 发射可见红光探测光纤线路有无折断、开裂、弯曲等故障。 |
| TDR断点和短路测量* | 测量BNC线、网线、电话线等线缆断开或短路的位置。 |
| 电 源 |
| 外接电源 | DC 12V（2A） |
| 电池供电 | 内置7.4V聚合物锂电池，容量6500mAh |
| 充 电 | 充电7-8小时,一次充电完成可正常使用16小时 |
| 系统参数 |
| 操作设置 | 电容触摸屏，中文、英文OSD菜单，可选 |
| 自动待机 | 关闭/5-30分钟 |
| 工作环境及规格 |
| 工作温度 | -10℃---+50℃ |
| 工作湿度 | 30%-90% |
| 外形尺寸 | 231mm x 172mm x 52mm / 1.26Kg |

注“*”标星号的为可选模块！以上数据仅供参考，如有变动恕不提前通知。

# 五、应用范围

(　视频监控工程安装和维护

(　网络布线工程的安装和维护

(　快球、IPC摄像机检测

(　视频传输通道检测

(　PTZ云台协议控制

# Text boxes

广州网路通电子有限公司

广州网路通讯设备有限公司

地址：广州市天河区棠下上社荷光五横路3号楼第五层

电话：020-87566118  87566228  38075108

传真：020-38075018

网址：www.wanglu.com.cn

邮箱：sales@wanglu.com.cn

热线电话：400-811-6388