# IPC网络视频监控综合测试仪

# IPC-9900Plus

# 双千兆以太网口，链路状态一眼洞悉

# 一、新增功能

- 7英寸1920x1200高清全视角IPS屏+全新系统，更清晰流畅。

- 智能快充，充满只需约2.5小时，充电10分钟，施工半小时。

- H.265，4K主码流测试，1200W网络摄像机测试。

- 升级同轴高清4.0，TVI8MP，CVI8MP，AHD5MP，EX-SDI8MP。

- 升级版极速ONVIF，支持多网段测试、新增自定义修改通道名称。

- 海康大华测试工具支持批量激活，批量修改IP，新增自定义修改通道名称。

- 多路预览，可同时支持16路摄像机实时预览。

- 高级链路监控，支持以太网统计，错误帧统计，帧长统计。

- 虚拟IPC，可模拟网络摄像机信号，方便调试NVR录像机功能。

- 模拟高清电平综合测试，参考值，阀值比对，支持一键生成测试报告。

- 12V电源检测，可针对摄像机电源的电压，电流和功率测量。

- 增强型寻线器，数字+模拟两种模式，全新系统。

- 新增BNC衰减测试，实时测试同轴线缆衰减值。

- TDR断点和短路测试，曲线图和数值同时显示，更精准。

- 数字万用表，数值和仪表盘同时显示，支持一键生成测试报告。

- 全新按键背光灯，黑暗中也方便操作。

# 二、产品概述

IPC-9900Plus测试仪是网路通公司专门针对新一代H.265、4K高清网络摄机安装和维护而研发的测试工具。H.265/H.264编码摄像机，主码流测试图像分辨率高达4K。升级7英寸1920x1200 IPS全视角IPS电容触摸屏，双千兆以太网口，使用全新系统，测试画面更加清晰流畅。它同时兼顾了模拟、同轴高清监控快球和摄像机测试。

仪表内置极速ONVIF，自动登录播放图像、生成测试报告、多网段测试等；海康大华测试工具，一键批量激活海康大华、支持POE供电输出及测试；内置网络测试工具；支持HDMI高清数字信号输入，最高分辨率支持1080P；同时支持HDMI输出；同屏异显功能，网络及模拟摄像机同时测试；支持创建WIFI热点；模拟高清电平测试，精准测量视频峰峰值、同步电平和突发电平。CVBS回路测试，测试BNC线缆通断；全新系统，可直接安装摄像机APP客户端；TDR线缆断点和短路测量、网线测试、BNC衰减测试，寻线器等线缆测试功能；红光源、光功率计等光纤测试功能；带隔离保护的数字万用表；LED灯夜晚照明、DC12V电源输出、USB 5V充电宝等功能，提高安装和维护人员工作效率。

# 三、产品功能

- 采用7英寸1920x1200 IPS高清全视角IPS电容式触摸屏，亮度更高，摄像机图像显示更流畅、清晰；NEW

- 双千兆以太网口，支持10/100/1000M速率，全双工/半双工自适应。可提供2000M的双向数据传输速率，提升网络传输性能。NEW

- 智能快充技术，充满只需2.5小时，实现充电10分钟，施工半小时，更好的增加工作效率。NEW

- 全新硬件解码，支持H.265解码。摄像机在H.265/H.264编码模式下，主码流测试图像分辨率高达4K，可测试1200W网络摄像机；NEW

- 升级版ONVIF一键生成摄像机测试报告，包含摄像机IP地址、分辨率、编码等相关信息；支持多网段测试；新增自定义修改通道名称，支持网络球机PTZ控制;NEW

- 新增Onvif和同轴高清视频传输质量测试，对焦信息功能，镜头模拟功能，模拟不同摄像机镜头不同大小焦距的画面显示区域，指导选购镜头。NEW

- 支持同轴高清4.0，TVI8MP、CVI8MP、AHD5MP，EX-SDI8MP摄像机图像测试、同轴视控及菜单调用，支持拍照、录像、放大，回放；NEW

- 模拟高清电平综合测试，硬件高速采样和处理技术，精准测量视频峰峰值、同步电平和突发电平，一键生成测试报告，综合同轴高清、模拟视频，一键链接，一键出图。NEW

- 新款海康测试工具，支持批量激活、批量修改IP，修改用户名密码等参数，新增自定义修改通道名称，三种字体大小随意调节，摄像机时间可自定义位置显示，更方便。可恢复出厂设置等。NEW

- 新款大华测试工具，支持批量激活大华摄像机，批量修改IP地址，新增自定义修改通道名称，可修改用户名、密码等参数;NEW

- 多路预览，最高支持16路摄像机同时预览，一键链接到onvif播放图像。NEW

- 高级链路监控，支持以太网统计，错误帧统计，帧长统计，网口回环测试等。NEW

- 12V电源测试，可针对摄像机电源的电压，电流和功率测量。实时监控12V电源给摄像机供电时的工作状态，一键生成测试报告，保存测试数值。NEW

- 首创模拟视频彩条输出功能，支持回路测试，仪表发送及接收CVBS彩条信号，快速测试BNC线缆

- IP探索增强版，更快、更准！盲测，未知IP摄像机秒出IP地址，可检测未激活的海康大华摄像机，点击跳转到相应工具激活。

- 支持HDMI高清数字信号输入，最高分辨率可达1080P。支持音频输入，支持图像显示、录像、拍照和回放。同时支持HDMI信号输出，输出分辨率可自行切换720P或1080P；

- 支持大华、海康、ACTi、三星等八十多个网络摄像机厂家IPC私有协议测试；

- 新增PPPOE拨号功能，可进行PPPOE拨号上网检测；

- 内置无线WIFI功能，可测试无线网络摄像机，支持创建WIFI热点；

- 屏幕投影功能，安装工程宝屏幕投影APP，或在PC端和手机端安装VLC播放器，实时接收工程宝屏幕画面，方便监控安装人员共享信息；

- 全新系统，可自行安装运行IPC厂家的手机或平板移动客户端软件，也可安装APK格式QQ、微信或其他应用；

- 测试PoE交换机、 PoE摄像机等设备电压及功率，测试DC12V电源输入、仪表本机DC12V输出的电压及功率；

- 支持快速截图功能，长按确认键截取屏幕画面，用于保存各类测试报告或快速截图摄像机画面；

- 双网口网线TDR测试，可测试网线线对状态、长度、衰减、反射率、阻抗，千兆摄像机时延偏离等；

- 增强型网线测试，测试网线、电话线排序及通断，测试盒有特殊编号（需定制），可进行线头查找。

- 全新TDR断点和短路测试，曲线图和数值同时显示，可对曲线图进行缩放和移动，移动标杆，更准确定位线缆故障点。NEW

- 全新数字万用表，数值和仪表盘同时显示，支持一键生成测试报告，保存测试数值。NEW

- 可同时综合TDR线缆断点和短路测量、数字万用功能、光功率计、红光源故障定位等功能；

- BNC衰减测试，硬件高速采样处理技术，实时测试同轴线缆衰减值。即插即用，参考表格比对。NEW

- 增强型寻线器，全新外观，指示灯+旋钮式音量调节键，科技感更强；数字+模拟两种模式，全新数字模式，抗干扰能力更强劲，拒绝杂音，寻线更精准；NEW

- PoE电压测量、PING、IP地址扫描、端口闪烁、等网络测试功能；

- PoE DC48V 电源输出，最大功率24W；

- 12V 3A直流电源输出；

- 5V 2A电源输出，可作为手机充电宝功能；

- 音频输入和输出功能；

- 大容量聚合物锂电池供电，工作时间长达10小时。

# 四、技术指标

| 产品型号 | IPC-9900Plus【*】型号可选 |
| --- | --- |
| 显示屏： | 7英寸，IPS高清全视角IPS电容式触摸屏，分辨率1920x1200 |
| 网络端口 | 双千兆以太网口，10/100/1000M 自适应 |
| WIFI | 内置无线WIFI，速率150M，接收无线网络摄像机图像等。 |
| H.265主码流测试 | 硬件解码，支持H.265主码测试摄像机图像，最高分辨率4K，可测试1200W摄像机 |
| 以太网测试 | 10/100/1000M以太网链路状态测试，以太网流量检测。 |
| 高级链路监控 | 支持以太网统计，错误帧统计，帧长统计，回环测试等。 |
| IP摄像机测试 | ONVIF（带PTZ云台控制），ACTi、大华IPC-HFW2100P、海康DS-2CD864-E13、三星SNZ-5200、天地伟业TD-NC9200S2、科达IPC120L、霍尼韦尔HICC-2300T、爱谱华顿IP5000-BC-13MP/IRS06-13MP、富尼泰达IPC、富尼泰克kumkang8900、富视捷BY-1080Q、WEISKY IPC等八十多个品牌摄像机。可定制。 |
| 镜头模拟 | 模拟“2.8/3.6/4/6/8/12/16/25mm”镜头画面显示区域。 |
| 对焦信息测试 | 摄像机对焦信息，传输信号质量，图像质量测试。 |
| IP探索 | 全网段寻找摄像机IP地址 |
| 极速ONVIF | 自动登录播放图像,支持修改IP地址，通道名称，生成测试报告等。 |
| 海康测试工具 | 海康摄像机批量激活，批量修改IP，自定义修改通道名称，可修改用户名、密码等参数。 |
| 大华测试工具 | 大华摄像机批量激活，批量修改IP，自定义修改通道名称，可修改用户名密码等。 |
| 模拟高清电平综合测试* | 测量视频信号的峰峰值、同步电平、突发电平。参考值，阀值对比，支持一键生成测试报告。 |
| SDI2.0视频信号测试* | 1路HD-SDI/EX-SDI IN BNC输入，分辨率支持720p 25/30/50/60fps，1080p 25/30/50/60fps,1080i 50/60fps， EX-SDI:2560*1440P 25/30FPS,3840*2160P 25/30Fps |
| TVI 4.0视频信号测试* | 1路TVI IN BNC输入，分辨率支持720p 25/30/50/60fps， 1080p 25/30fps， 2048x1536p 18/25/30fps , 2688x1520p 15fps , 2560x1440p 15/25/30fps , 2592x1944P 12.5/20FPS/ 3840 x 2160P 12.5/15 FPS |
| CVI4.0视频信号测试* | 1路CVI IN BNC输入，分辨率支持720p 25/30/50/60fps， 1080p 25/30fps , 2560x1440p 25/30 fps/ 3840 x 2160 12.5/15 FPS |
| AHD视频信号测试* | 1路AHD IN BNC输入，最高分辨率支持720p 25/30fps ， 1080p 25/30fps , 2048x1536p 18/25/30fps , 2560x1440p 15/25/30fps , , 2592x1944P 12.5/20FPS |
| CVBS视频信号测试 | 1路Video IN BNC输入，1路Video OUT BNC输出，支持PAL/NTSC制式 |
| 视频图像放大 | 支持模拟高清视频图像放大，IP网络摄像机图像放大和移动。 |
| 视频拍照、录像、相片浏览、录像回放 | 对测试画面进行截图、录像，支持中文命名保存，相片浏览、录像回放操作。 |
| 网线TDR测试 | 测试网线线对状态、长度、衰减、反射率、阻抗，千兆摄像机时延偏离等参数 |
| HDMI输入* | 一路HDMI输入，支持音频输入，分辨率支持：720x480P/60fps720x576P/60fps，1280x720P/25/30/50/60fps，1920x1080P/25/30/50/60fps，1920x1080I/50/60fps，800x600P/60fps，1024x768P/60fps，1280x1024P/60fps。 |
| HDMI输出 | 一路HDMI输出，分辨率1920*1080P。 |
| 12V电源测试 | 实时监控12V电源给摄像机供电时的工作状态，一键生成测试报告，保存测试数值。 |
| PoE电源输出 | 48V PoE电源输出，最大功率24W。 |
| DC 12V电源输出 | 输出12V 最大直流电流约3A，为摄像机提供临时工作电源 |
| USB 5V电源输出 | 5V 2A电源输出功能，可作为手机充电宝功能。 |
| 下拉菜单 | PoE电源开关、仪表IP设置、WLAN开关、HDMI输入、彩条输出、LAN口流量监控等功能可快速开启测试。 |
| 音频测试 | 输入一路音频信号，测试声音是否正常，可录音保存。一路音频输出，用于连接耳机。 |
| 云台控制测试 | 支持RS485总线，速率600-115200bps。支持Pelco-D/P、Samsung、Panasonic、Lilin、Yaan等三十多种协议 |
| 彩色图像发生器 | 通过视频OUT端口，发送PAL/NTSC多制式彩条。 |
| UTP网线测试 | 测试任意两线或两线以上的网线，屏幕上显示连接顺序和网线编号。 |
| 协议代码捕捉 | 内置串口工具，可接收、显示控制设备发出的RS485协议代码数据，也可发送十六进制代码。 |
| 网络测试功能 | IP地址扫描、链路扫描、PING包测试。快速查找与仪表连接的IP摄像机或其他设备的IP地址。 |
| 寻线功能* | 数字+模拟两种模式，全新数字模式，抗干扰能力更强劲，拒绝杂音，寻线更精准 |
| BNC衰减测试* | 实时测试BNC线缆衰减值，参考表格比对，更方便测试BNC线缆质量。 |
| PoE/PSE电压测试 | 显示供电电压的大小及线路连接情况。 |
| 数字万用表* | 数值和仪表盘同时显示，支持一键生成测试报告。AC/DC电压，AC/DC电流、电阻、电容测试、二极管测试、通断测试等，测试速度3次 / 秒，读数范围-6600～+6600。 |
| 光功率计测量* | 波长(nm)：850/1300/1310/1490/1550/1625nm。功率范围(dBm) ：-70～+10dBm |
| 可见红光源* | 发射可见红光探测光纤线路有无折断、开裂、弯曲等故障。 |
| TDR断点和短路测量* | 测量BNC线、网线、电话线等线缆断开或短路的位置。曲线图和数值同时显示。 |
| 电 源 |
| 外接电源 | DC 12V（2A） |
| 电池供电 | 内置7.4V聚合物锂电池，容量5000mAh |
| 充 电 | 智能快充，充满约需2.5小时，可正常使用10小时 |
| 系统参数 |
| 操作设置 | 电容触摸屏，中文、英文OSD菜单，可选 |
| 自动待机 | 关闭/5-30分钟 |
| 工作环境及规格 |
| 工作温度 | -10℃---+50℃ |
| 工作湿度 | 30%-90% |
| 外形尺寸 | 240mm x 154mm x 46mm / 620g |

注“*”标星号的为可选模块！以上数据仅供参考，如有变动恕不提前通知。

# 五、应用范围

(　视频监控工程安装和维护

(　网络布线工程的安装和维护

(　快球、IPC摄像机检测

(　视频传输通道检测

(　PTZ云台协议控制

# Text boxes

广州网路通电子有限公司

广州网路通讯设备有限公司

地址：广州市高新技术产业开发区萝岗瑞泰路2号德浩集团大楼C栋二楼

电话：020-38075018  89853834

传真：020-82515931

网址：www.wanglu.com.cn

邮箱：sales@wanglu.com.cn