# 一、新增功能

- 7英寸1920x1200 IPS高清全视角电容式触摸屏+全新系统。

- 全新双千兆以太网口+H.265、4K主码流，1200W网络摄像机测试。

- 海康测试工具新增重置密码、视频遮挡报警等。

- 大华测试工具新增视频遮挡报警等。

- ONVIF支持人脸识别等。

- TVI5.0音频测试，TVI/CVI/AHD全8MP。8MPEX-SDI；3G HD-SDI。

- 硬件高速采样，同轴高清+CVBS电平测试。

- 2K 60F VGA输入。

- HDMI输入最高支持4K30帧，HDMI输出1080p60帧。

- 网线线序检测，端口通断远端/中端/近端错误检测，短路检测等。

- 全新数字型寻线器，抗干扰无杂音；寻线+排序同时测试，快速验证寻线结果

- 升级TDR2.0.1，线缆断点短路故障定位。

- 新增IP地址冲突检、交换机端口检测等高级网络功能。

- 48V/25.5W POE供电，DC 12V 3A，DC 24V 2A供电输出。

- POE电压检测和12V摄像机电源检测。

- 大容量电池7800mAh，支持快充。

- 屏幕投影新增互联网远程控制，本地投影支持控制和语音对讲功能。

# 二、产品概述

IPC-7000Plus测试仪是网路通公司专门针对新一代H.265、4K高清网络摄机安装和维护而研发的测试工具。

H.265/H.264编码摄像机，主码流测试图像分辨率高达4K。升级7寸1920x1200 IPS全视角电容触摸屏，使用全新系统，测试画面更加清晰流畅。它同时兼顾了模拟、同轴高清（TVI8MP/CVI8MP/AHD8MP）监控快球和摄像机测试。

仪表内置极速ONVIF，一键激活海康、自动登录播放图像、生成测试报告、跨网段测试等；支持POE供电输出及测试；内置网络测试工具；支持HDMI高清数字信号输入，最高分辨率支持4K30帧；同时支持HDMI输出,输出分辨率支持1080p；同屏异显功能，网络及模拟摄像机同时测试；支持创建WIFI热点；全新界面可选精简界面；优化操作，下拉菜单和快捷菜单，使用更加便捷；全新系统，可直接安装摄像机APP客户端；TDR线缆断点和短路测量、网线测试、寻线器等线缆测试功能；红光源、光功率计等光纤测试功能； LED灯夜晚照明、DC12V电源输出、USB5V充电宝等功能，提高安装和维护人员工作效率。

# 三、产品功能

摄像机测试功能

- 首家采用7英寸1920x1200IPS高清全视角电容式触摸屏，亮度更高，摄像机图像显示更流畅、清晰；NEW

- 全新硬件解码，支持H.265解码。摄像机在H.265/H.264编码模式下，主码流测试图像分辨率高达4K；NEW

- 升级TVI5.0音频测试，支持TVI8MP/CVI8MP/AHD8MP/EX-SDI8MP/3G HD-SDI（1080p60帧）最高分辨率图像测试、同轴视控及菜单调用，支持拍照、录像、放大，回放；NEW

- 支持摄像机图像测试,支持拍照、录像、放大，回放;支持对焦信息和镜头模拟功能;

- 睿智IP摄像机测试，集成POE或DC12V供电及功率显示；IP地址扫描、摄像机图像显示；网络质量、实时上传/下载速率检测；DHCP信息等多种实用功能;

- IP探索增强版，更快、更准！盲测，未知IP摄像机秒出IP地址;

- 极速ONVIF一键生成摄像机测试报告，包含摄像机IP地址、分辨率、编码等相关信息；支持跨网段测试；支持音视频同步测试；人脸识别等更多功能;NEW

- 海康测试工具支持批量激活、修改IP，H265/H264快速切换，自定义修改通道名称、重置密码、视频遮挡报警等；

- 大华测试工具批量激活、修改IP地址；预留重置手机号；修改通道名称等、视频遮挡报警等；

- 华为、宇视、天视通、雄迈、天地伟业等多个主流摄像机专用测试工具；

- 支持大华、海康、ACTi、三星等八十多个网络摄像机厂家IPC私有协议测试；

- 支持网络PTZ控制功能（ONVIF），手势上下左右等滑动，控制云台转动；

- 内置2.4G无线WIFI功能，可测试无线网络摄像机，支持创建WIFI热点；

- PoE DC48V 电源输出，最大功率25.5W；

- 12V 3A直流电源输出；

- DC24V 2A主流电源输出；

- 5V 2A电源输出，可接USB摄像机、U盘鼠标等，可作为手机充电宝功能；

线缆测试功能

- 网线TDR测试，测试网线线对状态、长度、衰减、反射率、阻抗、时延偏离等参数；

- 网线线序检测，端口通断远端/中端/近端错误检测，短路检测等；

- 全新数字型寻线器，抗干扰无杂音；寻线+排序同时测试，快速验证寻线结果；

- 全TDR2.0.1线缆测试功能，测量BNC线、网线等线缆的断开或短路位置。最大测试距离1KM。新增RJ45接口，测试网线更便捷；

其他功能

- 支持HDMI高清数字信号输入，最高分辨率可达4K 30帧。支持录像、拍照和回放。同时支持HDMI信号输出，最高分辨率4K.可将当前屏幕显示内容通过输出，输出分辨率可切换1080P/720P；

- 2K 60F VGA输入；

- 电源管理，测试PoE交换机、 PoE摄像机等设备电压及功率，测试DC12V电源输入、仪表本机DC12V输出的电压及功率；N

- 屏幕投影功能，新增互联网和局域网操控，支持手机或PC端投影。手机安装工程宝屏幕投影APP，实时接收工程宝屏幕画面，或PC端使用VLC播放器，方便监控安装人员共享信息。

- 支持屏幕截图功能，长按确认键截取屏幕画面，用于保存各类测试报告或快速截图摄像机画面；

- 支持4K高清视频录像文件和MP4等电影媒体文件播放；

- 首创CVI/TVI/AHD/CVBS视频电平测量功能，测量模拟视频信号的峰峰值、同步电平、突发电平；

- 高级网络工具是集合网络工具、链路工具、线缆测试的综合测试工具。可进行IP扫描、路由跟踪、Socket调试、ping包测试、DHCP、PPPOE拨号测试、OUI查询、DNS优选、链路统计、LLDP测试、端口查找等多种网络测试；

- 音频输入和输出功能；

- 大容量聚合物锂电池供电，工作时间长达11小时。

# 四、技术指标

| 产品型号 | IPC-7000Plus【*】型号可选 |
| --- | --- |
| 显示屏： | 7寸，IPS高清全视角电容式触摸屏，分辨率1920x1200。 |
| 网络端口 | 10/100/1000M 自适应，RJ45。双千兆以太网口。 |
| WIFI | 内置2.4G无线WIFI，最大速率150M，接收无线网络摄像机图像等。 |
| WIFI分析仪 | 内置WIFI分析仪，可查看wifi信息、测试wifi强度、分析信道占用情况和信道评级等。 |
| H.265主码流测试 | 硬件解码，支持H.265主码测试摄像机图像，最高分辨率4K。 |
| IP摄像机测试 | DC12V/POE 48V供电及功率检测、网络信息、IP地址搜索、图像显示等功能一体。 |
| NON-ONVIF (私有协议) | ONVIF（带PTZ云台控制），ACTi、大华IPC-HFW2100P、海康DS-2CD864-E13、三星SNZ-5200、天地伟业TD-NC9200S2、科达IPC120L、霍尼韦尔HICC-2300T、爱谱华顿IP5000-BC-13MP/IRS06-13MP、富尼泰达IPC、富尼泰克kumkang8900、富视捷BY-1080Q、WEISKY IPC等八十多个品牌摄像机。可定制。 |
| IP探索 | 全网段寻找摄像机IP地址。 |
| 极速ONVIF | 自动登录播放图像,修改IP、通道名称等参数，生成测试报告等。 |
| 海康测试工具 | 海康摄像机一键激活、图像测试，可修改用户名、密码、编码格式、IP地址和通道名称等参数。支持批量激活、修改视频设置、IP地址、恢复出厂设置、重置密码等。 |
| 大华测试工具 | 大华摄像批量激活、图像测试，输入重置预留手机号，可修改用户名、密码、IP和通道名称等参数。 |
| EX-SDI/HD-SDI 视频信号测试* | 1路EX-SDI2.0 IN BNC输入，最高分辨率支持4k 3840x2160p 25/30fps， 2560x1440p 25/30fps， 1920x1080p 25/30/50/60fps， 1920x1080i 50/60fps， 1280x720p 25/30/50/60fps， EX-SDI2.0支持同轴视控，菜单调用 1路HD-SDI IN BNC输入，分辨率支持 1920x1080p 25/30/50/60fps， 1920x1080i 50/60fps， 1280x720p 25/30/50/60fps。 |
| TVI 5.0视频信号测试 | 1路TVI IN BNC输入，分辨率支持 4K/8MP_3840x2160p 12.5/15fps， 6MP_2880x1920p 20fps， 5MP_2592x1944P 20fps， 4MP_2560x1440p 25/30fps， 1920x1080p 25/30fps， 1280x720p 25/30/50/60fps， 支持音频检测，同轴视控，菜单调用。 |
| CVI4.0视频信号测试 | 1路CVI IN BNC输入，分辨率支持 4K/8MP_3840x2160p 12.5/15fps， 6MP_2880x1920p 20fps， 5MP_2592x1944P 20fps， 4MP_2560x1440p 25/30fps， 1920x1080p 25/30fps， 1280x720p 25/30/50/60fps， 支持同轴视控，菜单调用。 |
| AHD4.0视频信号测试 | 1路AHD IN BNC输入，分辨率支持 4K/8MP_3840x2160p 15fps, 5MP_2592x1944p12.5/20fps, 4MP_2560x1440p 15/25/30fps, 3MP_2048x1536p 18/25/30fps， 1920x1080p 25/30fps， 1280x720p 25/30/50/60fps， 支持同轴视控，菜单调用。 |
| CVBS视频信号测试 | 1路Video IN BNC输入，支持PAL/NTSC制式。 |
| CVBS视频信号电平测量 | 测量视频信号的峰峰值、同步电平、突发电平。 |
| 视频图像放大 | 支持模拟视频图像放大，IP网络摄像机图像放大和移动。 |
| 视频拍照、录像、相片浏览、录像回放 | 对测试画面进行截图、录像，支持中文命名保存，相片浏览、录像回放操作。 |
| 网线TDR测试 | 测试网线线对状态、长度、衰减、反射率、阻抗、时延偏离等参数 |
| HDMI输入 | 一路HDMI输入，最高分辨率支持4K 30帧 4K_3840*2160/2K_2560*1440P/1920×1080p /1920×1080i /720×480p /720×576p /1280×720p/1024×768p/1280×1024p /1280×900p /1440×900p等。 |
| HDMI输出 | 一路HDMI输出，分辨率1080p/720p 。 |
| VGA输入 | 一路VGA信号输入，可当显示器。支持分辨率如下： 2048x1152P 60FPS，1920x1200P 60FPS，1920x1080P 60FPS， 1792x1344P 60FPS，1680x1050P 60FPS，1600x1200/900P 60FPS，1440x900P 60FPS，1360x768P 60FPS，1280x1024/960/800/768/720P 60FPS，1152x870P 60FPS，1024x768P 60FPS，800x600P 60FPS，640x480P 60FPS。 |
| PoE电源输出 | 48V PoE电源输出，最大功率25.5W。 |
| DC 12V电源输出 | 输出12V 最大直流电流约3A，为摄像机提供临时工作电源。 |
| DC24V电源输出 | 输出24V 最大直流电流约2A，为摄像机提供临时工作电源。 |
| USB 5V电源输出 | 5V 2A电源输出功能，可作为手机充电宝功能。 |
| 下拉菜单 | PoE电源开关、仪表IP设置、WLAN开关、HDMI输入、LAN口流量监控等功能可快速开启测试。 |
| 音频测试 | 输入一路音频信号，测试声音是否正常，可录音保存。 一路音频输出，用于连接耳机。 |
| 云台控制测试 | 支持RS485总线，速率600-115200bps。支持Pelco-D/P、Samsung、Panasonic、Lilin、Yaan等三十多种协议。 |
| UTP网线测试 | 新增端口通断远端/中端/近端错误检测。测试任意两线或两线以上的网线，屏幕上显示连接顺序和网线编号，可测试屏蔽层网线。 |
| 协议代码捕捉 | 内置串口工具，可接收、显示控制设备发出的RS485协议代码数据，也可发送十六进制代码。 |
| 网络测试功能 | IP地址扫描、链路扫描、PING包测试。快速查找与仪表连接的IP摄像机或其他设备的IP地址。 |
| 寻线功能 | 采用先进复用技术，寻线和排序同时测试。寻线器寻到网线后，网线接到UTP口，直接显示网线线序。直通，交叉，直接指示，不需要看跑马灯，支持寻屏蔽网线。 |
| PoE/PSE电压测试 | 显示供电电压的大小及线路连接情况。 |
| 光功率计测量* | 波长(nm)：850/1300/1310/1490/1550/1625nm。功率范围(dBm) ：-70～+10dBm |
| 可见红光源* | 发射可见红光探测光纤线路有无折断、开裂、弯曲等故障。 |
| TDR2.0.1断点和短路测量* | 测量BNC线、网线、电话线等线缆断开或短路的位置，最长测试距离1KM。 |
| 电 源 |
| 外接电源 | DC 12V（2A） |
| 电池供电 | 内置7.4V聚合物锂电池，容量7800mAh。 |
| 充 电 | 充电4.5小时,一次充电完成可正常使用11小时。 |
| 系统参数 |
| 操作设置 | 电容触摸屏，中文、繁体中文、英语、波兰语、意大利语、韩语、俄罗斯语、西班牙语、法语、日语、德语、土耳其语、塞尔维亚语、捷克语、葡萄牙语、越南语OSD菜单，可选。 |
| 自动待机 | 关闭/5-30分钟。 |
| 工作环境及规格 |
| 工作温度 | -10℃---+50℃ |
| 工作湿度 | 30%-90% |
| 外形尺寸 | 203mmx141 mmx46mm/ 0.92Kg |

注“*”标星号的为可选模块！以上数据仅供参考，如有变动恕不提前通知。

# 五、应用范围

(　视频监控工程安装和维护

(　网络布线工程的安装和维护

(　快球、IPC摄像机检测

(　视频传输通道检测

(　PTZ云台协议控制

# Text boxes

网络高清多功能工程宝

IPC-7000Plus

支持网络/模拟/TVI/CVI/AHD/SDI/HDMI/VGA

广州网路通电子有限公司

广州网路通讯设备有限公司

地址：广州市萝岗开泰大道瑞泰路2号德浩集团大楼C栋2楼电话：020-87566118  87566228  38075108

传真：020-38075018

网址：www.wanglu.com.cn

邮箱：sales@wanglu.com.cn

热线电话：400-811-6388