# 网络高清多功能工程宝

# 一、功能模块

- 4英寸800x480高清全视角IPS电容屏，更清晰流畅。可选960×640分辨率的屏幕。

- H.265/H.265+，8K主码流测试，1200W网络摄像机测试。

- 极速ONVIF，修改摄像机的IP地址，自定义图像通道名称等。

- AutoHD，自动检测显示所接入高清摄像机类型和分辨率。（仅IPC-1910 Plus支持此功能）

- 升级同轴高清4.0，TVI/CVI/AHD 8MP图像测试，TVI5.0支持摄像机同轴音频测试。（仅IPC-1910 Plus支持此功能）

- 海康大华测试工具支持批量激活，批量修改IP，自定义修改通道名称。

- 支持海康摄像机的重置密码、视频遮挡报警设置。

- 网线线序检测，远端/中端/近端错误检测。

- DC12V 3A，POE48V 25.5W供电输出。

- 高亮度LED照明灯。

- 增强型数字寻线器，寻线和排序同时测试。（选配功能）

# 二、产品概述

# IPC-1900 Plus系列工程宝是我司针对新一代H.265、4K高清网络摄机的安装和维护而研发的设备，小巧便携。设备使用4英寸800x480的高清电容式触摸屏和全新系统，测试画面清晰流畅。它同时兼顾了模拟、同轴高清监控快球和网络摄像机测试（仅IPC-1910 Plus支持此功能）。

# 设备内置极速ONVIF，可以一键激活海康摄像机、自动登录播放图像、生成测试报告、跨网段测试等；支持测试同轴高清4.0的TVI 8MP、CVI 8MP、AHD 8MP的摄像机，支持测试模拟摄像机（仅IPC-1910 Plus支持此功能）；网线测试，数字寻线器（选配功能）等线缆测试功能，内置DC 12V电源输出口和POE供电模块，极大得提高安装和维护人员工作效率。

# 三、产品功能

- 4英寸800x480 IPS高清全视角IPS电容式触摸屏，摄像机图像显示更流畅、清晰。（可选960×640分辨率的屏幕）

- 支持H.265+,H.265/H264编码的摄像机测试，摄像机在H.264编码模式下，主码流测试图像最高支持分辨率4K/30FPS。摄像机在H.265编码模式下，主码流测试图像最高支持分辨率8K/24FPS。

- ONVIF摄像机测试，一键生成摄像机测试报告，支持多网段测试；支持修改IP，修改密码，自定义修改摄像机通道名称等，支持网络球机PTZ控制；

- 睿智IP摄像机测试，自动扫描全网段IP，自动开启POE供电并且功率显示，一键跳转ONVIF和更多专用测试工具；

- AUTO HD可自动识别AHD/CVI/TVI/CVBS等摄像机并图像显示，以及进行拍照录像、同轴视控、菜单调用等；可通RS485串口对摄像机进行PTZ云台转向、变倍、变焦控制，支持PELCO-P、PELCO-D、SAMSUNG等三十多种PTZ云台控制协议。通信波特率150 ～ 115200bps可调。（仅IPC-1910 Plus支持此功能）

- 支持同轴高清4.0，TVI8MP、CVI8MP、AHD8MP摄像机图像测试、同轴视控及菜单调用，支持拍照、录像、放大、回放；（仅IPC-1910 Plus支持此功能）

- 专业版海康测试工具，支持批量激活、批量修改IP，修改用户密码等参数，可自定义修改通道名称，三种字体大小随意调节，H.264/H.265视频快速切换，宽动态开启等视频参数设置。可恢复出厂设置等；支持重置密码、视频遮挡报警设置。

- 大华测试工具，支持批量激活大华摄像机，批量修改IP地址，自定义修改通道名称，摄像机显示时间任意位置调节，三种字体大小任意切换，可修改用户名、密码等参数；

- 多路预览，最高支持9路摄像机同时预览，一键链接到ONVIF播放图像；

- 具有RS485接口，配合模拟高清软件，可对摄像机进行PTZ云台转向、变倍、变焦控制，支持PELCO-P、PELCO-D、SAMSUNG等三十多种PTZ云台控制协议。通信波特率150 ～ 115200bps可调。

- 内置Wi-Fi，速率150M，可实现无线摄像机的测试；支持创建WIFI热点；

- 内置WIFI分析仪，可查看wifi信息、测试wifi强度、分析信道占用情况和信道评级等。

- IP探索增强版，更快、更准！盲测，未知IP摄像机秒出IP地址，可检测未激活的海康大华摄像机，点击跳转到相应工具激活；

- 支持大华、海康、ACTi、宇视、三星等一百多种网络摄像机厂家IPC私有协议测试；

- 屏幕投影和远程控制功能，下载安装工程宝远程控制APP，手机即可实时接收工程宝屏幕画面并可控制工程宝界面，方便监控安装人员共享信息；支持通过互联网或局域网进行远程控制，局域网下还可进行语音对讲。

- 全新系统，可自行安装运行IPC厂家的手机或平板移动客户端软件，也可安装APK格式QQ或其他应用；

- 支持快速截图功能，长按确认键截取屏幕画面，用于保存各类测试报告或快速截图摄像机画面；

- 增强型数字寻线器，抗干扰物杂音，寻线更精准。采用先进复用技术，寻线和排序同时测试。寻线后使用排序功能快速确认寻线结果，便捷高效。网线类型直通/交叉错线，快速显示。（选配功能）

- 增强型网线测试，支持生成测试报告，网线近端/中端/远端，哪一端错误检测。测试网线、电话线排序及通断，测试盒有特殊编号（需定制），可进行线头查找；

- 内置高级网络工具可进行PING包、IP地址扫描、IP地址冲突、路由跟踪、Socket调试、DHCP、PPPOE拨号测试、OUI查询、DNS优选、链路统计、LLDP测试、交换机端口检测等多种网络测试；

- 内置录像计算工具，可根据前端摄像机的参数对工程的所需硬盘数量，录像存储时间等进行计算分析。

- 内置工程报价工具，可制作方案报价文档。

- 48V POE 25.5W供电输出，DC12V 3A供电输出。

- 音频输入测试，可测试拾音器。

- 支持接入外置Micro SD存储卡。

- 自带LED灯，可照亮线井等黑暗的地方，方便施工。

- 一体化7.4V 2600mAh聚合物锂电池供电，电池充满电可正常工作约9小时。

# 技术参数

| 产品型号 | IPC-1900 Plus /IPC-1910 Plus |
| --- | --- |
| 主要功能项 |
| 显示屏 | 4英寸，IPS高清电容式触摸屏，分辨率800x480，可选960×640 |
| 网络端口 | 10/100M 自适应，1个RJ45网口 |
| Wi-Fi | 内置无线Wi-Fi，速率150M，接收无线网络摄像机图像等。 |
| H.265主码流测试 | 硬件解码，支持H.265+,H.265/H264编码的摄像机测试，摄像机在H.264编码模式下，主码流测试图像最高支持分辨率4K/30FPS。摄像机在H.265编码模式下，主码流测试图像最高支持分辨率8K/24FPS。 |
| IP摄像机测试 | 支持跨网段测试摄像机； 支持ONVIF（带PTZ云台控制）协议摄像机的测试； 支持ACTi、大华、海康、三星、天地伟业、科达等一百多个品牌私有协议摄像机测试，私有协议可定制。 |
| IP探索 | 全网段寻找摄像机IP地址。 |
| 极速ONVIF | 自动登录播放图像，支持修改IP地址，通道名称，生成测试报告等。 |
| 海康测试工具 | 海康摄像机批量激活，批量修改IP，自定义修改通道名称，H264/H265切换等，可修改用户名、密码等参数，可重置密码，可对视频遮挡报警进行设置。 |
| 大华测试工具 | 大华摄像机批量激活，批量修改IP，自定义修改通道名称，可修改用户名密码，可对视频遮挡报警进行设置等。 |
| 网络测试功能 | IP地址扫描、链路扫描、PING包测试。快速查找与仪表连接的IP摄像机或其他设备的IP地址。 |
| Auto HD（仅IPC-1910 Plus支持此功能） | AUTO HD可自动识别AHD/CVI/TVI/CVBS等摄像机并图像显示，同轴视控、菜单调用等。 |
| TVI 5.0视频信号测试（仅IPC-1910 Plus支持此功能） | 1路TVI IN BNC输入，支持同轴音频测试，图像分辨率最高支持8MP，具体支持分辨率： 4K/8MP_3840x2160p 12.5/15fps, 5MP_2592x1944p12.5/20fps, 4MP_2688x1520p 15fps，2560x1440P 15/25/30fps, 3MP_2048x1536p 18/25/30fps， 1920x1080p 25/30fps， 1280x720p 25/30/50/60fps， 支持音频测试，同轴视控，菜单调用。 |
| CVI4.0视频信号测试 （仅IPC-1910 Plus支持此功能） | 1路CVI IN BNC输入，分辨率最高支持8MP，具体支持分辨率： 4K/8MP_3840x2160p 12.5/15fps， 6MP_2960x1920p 20fps， 5MP_2592x1944P 20fps，2880 x1620P 25fps 4MP_2560x1440p 25/30fps， 1920x1080p 25/30fps， 1280x720p 25/30/50/60fps， 支持同轴视控，菜单调用。 |
| AHD4.0视频信号测试 （仅IPC-1910 Plus支持此功能） | 1路AHD IN BNC输入，分辨率最高支持8MP，具体支持分辨率： 4K/8MP_3840x2160p 15fps, 5MP_2592x1944p12.5/20fps, 4MP_2560x1440p 15/25/30fps, 3MP_2048x1536p 18/25/30fps， 1920x1080p 25/30fps， 1280x720p 25/30fps， 支持同轴视控，菜单调用。 |
| 模拟视频信号测试 （仅IPC-1910 Plus支持此功能） | 支持输入CVBS制式的模拟视频信号，支持PAL/NTSC模式。 |
| 视频图像放大 | 支持模拟/高清视频图像放大，IP网络摄像机图像放大和移动。 |
| 视频拍照、录像、相片浏览、录像回放 | 对测试画面进行截图、录像，支持中文命名保存，相片浏览、录像回放操作。 |
| 云台控制测试 | 支持RS485总线，速率600-115200bps。支持Pelco-D/P、Samsung、Panasonic、Lilin、Yaan等三十多种协议。 |
| 协议代码捕捉 | 内置串口工具，可接收、显示控制设备发出的RS485协议代码数据，也可发送十六进制代码。 |
| POE电源输出 | 48V POE电源输出，最大功率25.5W |
| DC 12V电源输出 | 输出12V 最大直流电流约3A，为摄像机提供临时工作电源。 |
| 下拉菜单 | POE电源开关、仪表IP设置、系统设置、LAN口流量监控等功能可快速开启测试。 |
| 音频测试 | 输入一路音频信号，测试声音是否正常，可录音保存。 |
| 外部存储 | 可接外部SD卡，最大支持32G，可用于存储视频，照片等文件。 |
| UTP网线测试 | 测试任意两线或两线以上的网线，可检测网线哪一端错误，屏幕上显示连接顺序和网线编号。 |
| 电源管理 | 显示12V电源输入和输出电压和功率。 |
| 寻线功能（选配功能） | 寻线和排序同时测试，寻线器寻到网线后，网线接到UTP口，直接显示网线的线序。直通，交叉，直接指示，不需要看跑马灯。 |
| 电 源 |
| 外接电源 | DC 12V（1A） |
| 电池供电 | 内置7.4V / 2600mAh聚合物锂电池 |
| 充 电 | 充电时间3~4小时，电池充满电，可正常使用约9小时 |
| 系统参数 |
| 操作设置 | 电容触摸屏，简体中文、繁体、英文等多种语言可选 |
| 自动待机 | 关闭/5-30分钟 |
| 工作环境及规格 |
| 工作温度 | -10℃---+50℃ |
| 工作湿度 | 30%-90% |
| 外形尺寸 | 160mm x 100mm x 45mm / 0.36kg |

以上数据仅供参考，如有变动恕不提前通知。详细技术咨询，请致电我司技术部

# 型号对比

| 型号 功能项 | IPC-1910 Plus | IPC-1900 Plus |
| --- | --- | --- |
| TVI 4.0视频信号测试 | √ | × |
| CVI4.0视频信号测试 | √ | × |
| AHD4.0视频信号测试 | √ | × |
| 模拟CVBS视频信号测试 | √ | × |
| 电池 | 7.4V / 2600mAh | 7.4V / 2600mAh |
| 寻线器 | 选配 | 选配 |

# 六、应用范围

(　 视频监控工程安装和维护

(　 网络布线工程的安装和维护

(　 PTZ云台协议控制

(  快球、摄像头检测

广州网路通电子有限公司

地址：广州市黄埔区瑞泰路2号创造者园区C栋二楼

电话：020-87566118或87566228

传真：020-38075018

网址：www.wanglu.com.cn

邮箱：sales@wanglu.com.cn

# Text boxes

IPC-1910 Plus

IPC-1900 Plus