# IPC网络视频监控综合测试仪

# IPC-9900 Pro

8K网络高清多功能工程宝

# 一、新增功能

- 7英寸1280x800高清全视角IPS屏+全新安卓11.0系统，更清晰更新流畅。

- 8K H.265主码流解码，直接解码多目摄像头或8K/24FPS主码流图像。

- 感应式非接触寻电功能，更加安全。AC12-1000V，频率50/60Hz交流电电压感应，声光双重警报，支持区分零火线。（选配）

- 2.4GWIFI，专业版WIFI分析仪。

- HDMI输入最高支持4K30帧，VGA输入。

- HDMI彩条信号输出，最高支持4K60帧。

- CVI5.0音频测试，TVI/CVI/AHD全8MP。8MPEX-SDI；3G HD-SDI。

- 海康/大华测试工具支持批量激活，批量修改IP，自定义修改通道名称，重置密码等。

- 网线线序检测，端口通断远端/中端/近端错误检测。

- 网线长度测量(非TDR),可测1.5km开路位置。（只测开路，不能测短路）

- 全新数字型寻线器，抗干扰无杂音；寻线+排序同时测试，快速验证寻线结果

- 新增IP地址冲突检、交换机端口检测等高级网络功能。

- 模拟高清电平综合测试，参考值，阀值比对，支持一键生成测试报告。

- 48V/30W POE供电，DC 12V 3A，DC 24V 2A供电输出。

- 7800mAh大容量一体化锂电池。

- 智能快充，充满只需约3.5小时，充电10分钟，施工半小时。

# 二、产品概述

IPC-9900Pro测试仪是网路通公司专门针对新一代H.265、8K高清网络摄机安装和维护而研发的测试工具。H.265/H.264编码摄像机，H.265主码流测试分辨率高达8K。升级7英寸1280x800 IPS全视角IPS高清触摸屏，使用全新系统，测试画面更加清晰流畅。它同时兼顾了模拟、同轴高清监控快球和摄像机测试。

仪表内置极速ONVIF，自动登录播放图像、生成测试报告、跨网段测试等；支持POE供电输出及测试；内置网络测试工具；支持HDMI高清数字信号输入，最高分辨率支持4K30帧；支持创建WIFI热点；优化操作，下拉菜单和快捷菜单，使用更加便捷；全新系统，可直接安装摄像机APP客户端；TDR线缆断点和短路测量、网线测试、寻线器等线缆测试功能；红光源、光功率计等光纤测试功能；带隔离保护的数字万用表；LED灯夜晚照明、DC12V、DC24V电源输出、USB5V充电宝等功能，提高安装和维护人员工作效率。

# 三、产品功能

摄像机测试功能

- 采用7英寸1280x800 IPS高清全视角IPS电容式触摸屏，亮度更高，摄像机图像显示更清晰；

- 硬件解码，支持H.265+,H.265/H264编码的摄像机测试，摄像机在H.265编码模式下，主码流测试图像最高支持分辨率8K/24FPS；摄像机在H.264编码模式下，主码流测试图像最高支持分辨率4K/30FPS。NEW

- 睿智IP摄像机测试，集成POE或DC12V供电及功率显示；IP地址扫描、摄像机图像显示；网络质量、实时上传/下载速率检测；DHCP信息等多种实用功能; NEW

- 升级版ONVIF一键生成摄像机测试报告，包含摄像机IP地址、分辨率、编码等相关信息；支持多网段测试；新增自定义修改通道名称，支持网络球机PTZ控制;

- 新增Onvif和同轴高清视频传输质量测试，对焦信息功能，镜头模拟功能，模拟不同摄像机镜头不同大小焦距的画面显示区域，指导选购镜头。NEW

- 海康测试工具支持批量激活、修改IP，H265/H264快速切换，自定义修改通道名称、重置密码、视频遮挡报警等；NEW

- 大华测试工具批量激活、修改IP地址；预留重置手机号；修改通道名称等、视频遮挡报警、重置密码等；NEW

- 华为、宇视、天视通、雄迈、天地伟业等多个主流摄像机专用测试工具；

- 支持大华、海康、ACTi、三星等八十多个网络摄像机厂家IPC私有协议测试；

- 多路预览，最高支持32路摄像机同时预览，一键链接到onvif播放图像。

- 支持网络PTZ控制功能（ONVIF），手势上下左右等滑动，控制云台转动；

- 内置2.4G无线WIFI功能，可测试无线网络摄像机，支持创建WIFI热点；

- AUTO HD可自动识别AHD/CVI/TVI/CVBS等摄像机并图像显示，以及进行拍照录像、同轴视控、菜单调用等。NEW

- 支持同轴高清4.0，TVI8MP、CVI8MP、AHD8MP，EX-SDI8MP摄像机图像测试、同轴视控及菜单调用，支持拍照、录像、放大，回放；NEW

- 支持HD-SDI/EX-SDI/3G-SDI摄像机图像测试,支持拍照、录像、放大，回放;

- 模拟高清电平综合测试，硬件高速采样和处理技术，精准测量视频峰峰值、同步电平和突发电平，一键生成测试报告，综合同轴高清、模拟视频，一键链接，一键出图。*NEW

- 彩条发生器，发送CVBS彩色图型条视频测试信号。可用于检测视频线缆是否适用于同轴高清视频信号传输；

- 12V电源测试，可针对摄像机电源的电压，电流和功率测量。实时监控12V电源给摄像机供电时的工作状态，一键生成测试报告，保存测试数值；

- 模拟视频图像显示、PTZ云台控制、图像放大、拍照、录像、回放等功能；

- 支持快速截图功能，长按确认键截取屏幕画面，用于保存各类测试报告或快速截图摄像机画面；NEW

- 仪表可旋转180度显示，便于网线和电源线的连接；

- 支持网络PTZ控制功能（ONVIF），手势上下左右等滑动，控制云台转动；

高级网络工具

- 高级网络工具是集合网络工具、链路工具、线缆测试的综合测试工具。可进行IP扫描、路由跟踪、Socket调试、ping包测试、DHCP、PPPOE拨号测试、OUI查询、DNS优选、链路统计、LLDP测试、端口查找等多种网络测试；

- 新增PPPOE拨号功能，可进行PPPOE拨号上网检测；

HDMI/VGA

- 支持HDMI高清数字信号输入，最高分辨率可达4K 30帧。支持录像、拍照和回放。

- 支持HDMI彩条信号输出，最高分辨率支持4K60帧。

- 2K 60F VGA输入；

线缆测试功能

- 网线TDR测试，测试网线线对状态、长度、衰减、反射率、阻抗、时延偏离等参数；NEW

- 网线线序检测，端口通断远端/中端/近端错误检测，短路检测等；

- 全新数字型寻线器，抗干扰无杂音；寻线+排序同时测试，快速验证寻线结果；支持寻电，感应式非接触寻电功能，更加安全。AC12-1000V，频率50/60Hz交流电电压感应，声光双重警报，支持区分零火线。（选配）NEW

- BNC衰减测试，硬件高速采样处理技术，实时测试同轴线缆衰减值。即插即用，参考表格比对。NEW

- 全新TDR断点和短路测试，曲线图和数值同时显示，可对曲线图进行缩放和移动，移动标杆，更准确定位线缆故障点。

其他功能

- 可同时综合TDR线缆断点和短路测量、数字万用功能、光功率计、红光源故障定位等功能；

- 电源管理，测试PoE交换机、 PoE摄像机等设备电压及功率，测试DC12V电源输入、仪表本机DC12V输出的电压及功率；

- PoE DC48V 电源输出，最大功率30W；

- DC 24V 2A供电输出;

- 12V 3A直流电源输出；

- 5V 2A电源输出，可作为手机充电宝功能；

- 音频输入和输出功能；

- 手电筒、计算器、音乐播放器等应用工具；

- 应用软件支持客户自行升级更新；

- 支持8K高清视频录像文件和MP4等电影媒体文件播放；

- 全新滴胶背光灯按键，拥有更优质的手感，黑暗环境键盘依然清晰可见；

- 7800mAh大容量聚合物锂电池供电，工作时间长达16小时。

# 四、技术指标

| 产品型号 | IPC-9900Pro【*】型号可选 |
| --- | --- |
| 显示屏： | 7寸，IPS高清全视角IPS电容式触摸屏，分辨率1280x800 |
| 网络端口 | 10/100/1000M 自适应，RJ45，双千兆以太网口 |
| WIFI | 内置双频段2.4G无线WIFI，最大速率150M，接收无线网络摄像机图像等。 |
| WIFI分析仪 | 检测周围WIFI信号强度，选择更优的wifi信道 |
| 高级网络工具 | 线缆测试，无线工具，链路工具快速链接。双工模式检测，ping测试，IP地址扫描，DHCP服务器, 端口闪烁，PPPOE拨号测试，OUI查询，Socket调试，Dns优选，LLDP等。 |
| 8K H.265主码流测试 | 硬件解码，支持H.265+,H.265/H264编码的摄像机测试，摄像机在H.264编码模式下，主码流测试图像最高支持分辨率4K/30FPS。摄像机在H.265编码模式下，主码流测试图像最高支持分辨率8K/24FPS。 |
| 睿智IP摄像机测试 | DC12V/POE 48V供电及功率检测、网络信息、IP地址搜索、图像显示等功能一体。 |
| NON-ONVIF (私有协议) | ONVIF（带PTZ云台控制），ACTi、大华IPC-HFW2100P、海康DS-2CD864-E13、三星SNZ-5200、天地伟业TD-NC9200S2、科达IPC120L、霍尼韦尔HICC-2300T、爱谱华顿IP5000-BC-13MP/IRS06-13MP、富尼泰达IPC、富尼泰克kumkang8900、富视捷BY-1080Q、WEISKY IPC等一百多个品牌摄像机。可定制。 |
| IP探索 | 全网段寻找摄像机IP地址。 |
| 极速ONVIF | 自动登录播放图像,支持修改IP地址，通道名称，生成测试报告等。 |
| 海康测试工具 | 海康摄像机一键激活、图像测试，可修改用户名、密码、编码格式、IP地址和通道名称等参数。支持批量激活、修改视频设置、IP地址、恢复出厂设置等。 |
| 大华测试工具 | 大华摄像机批量激活，批量修改IP，自定义修改通道名称，可修改用户名密码等。 |
| AutoHD* | 大华摄像批量激活、图像测试，输入重置预留手机号，可修改用户名、密码、IP和通道名称等参数。 |
| EX-SDI/HD-SDI 视频信号测试* | 1路EX-SDI2.0 IN BNC输入，最高分辨率支持4k 4K/8MP_3840x2160p 25/30fps， 4MP_2560x1440p 25/30fps， 1920x1080p 25/30/50/60fps， 1920x1080i 50/60fps， 1280x720p 25/30/50/60fps， EX-SDI2.0支持同轴视控，菜单调用 1路HD-SDI IN BNC输入，分辨率支持 1920x1080p 25/30/50/60fps， 1920x1080i 50/60fps， 1280x720p 25/30/50/60fps。 |
| TVI 4.0视频信号测试* | 1路TVI IN BNC输入，分辨率支持 4K/8MP_3840x2160p 12.5/15fps, 5MP_2592x1944p12.5/20fps, 4MP_2688x1520p 15fps，2560x1440P 15/25/30fps, 3MP_2048x1536p 18/25/30fps， 1920x1080p 25/30fps， 1280x720p 25/30/50/60fps， ，同轴视控，菜单调用。 |
| CVI4.0视频信号测试* | 1路CVI IN BNC输入，分辨率支持 4K/8MP_3840x2160p 12.5/15fps， 6MP_2880x1920p 20fps，6MP_2880 x1620P 25 fps， 5MP_2592x1944P 20fps， 4MP_2560x1440p 25/30fps， 1920x1080p 25/30fps， 1280x720p 25/30/50/60fps， 支持同轴视控，菜单调用。 |
| AHD4.0视频信号测试* | 1路AHD IN BNC输入，分辨率支持 4K/8MP_3840x2160p 15fps, 5MP_2592x1944p12.5/20fps, 4MP_2560x1440p 15/25/30fps, 3MP_2048x1536p 18/25/30fps， 1920x1080p 25/30fps， 1280x720p 25/30fps， 支持同轴视控，菜单调用。 |
| 模拟高清电平综合测试* | 测量视频信号的峰峰值、同步电平、突发电平。参考值，阀值对比，支持一键生成测试报告。 |
| CVBS视频信号测试 | 1路Video IN BNC输入，1路Video OUT BNC输出，支持PAL/NTSC制式 |
| CVBS视频信号电平测量 | 测量视频信号的峰峰值、同步电平、突发电平。 |
| 视频图像放大 | 支持模拟视频图像放大，IP网络摄像机图像放大和移动。 |
| 视频拍照、录像、相片浏览、录像回放 | 对测试画面进行截图、录像，支持中文命名保存，相片浏览、录像回放操作。 |
| 网线TDR测试 | 测试网线线对状态、长度、衰减、反射率、阻抗、时延偏离等参数。 |
| HDMI输入* | 一路HDMI输入，最高分辨率支持4K 30帧 4K_3840*2160 24/25/30fps /2K_2560*1440P 60fps / 1920×1080p 24/25/30/50/59/60fps /1920×1080i 50/58/60fps / 1280×720p 25/30/50/59/60fps /720×480p 60fps /720×576p 60fps / 1024×768p 60fps /1280×1024p 60fps /1600×1200p 60fps /1440×900p 60fps/800×600p 60fps等。 |
| HDMI输出 | HDMI彩色信号输出，最高分辨率致辞4K60帧 |
| PoE电源输出 | 48V PoE电源输出，最大功率30W。 |
| DC 24V 2A电源输出 | 输出24V 最大直流电流约2A，为摄像机提供临时工作电源 |
| DC 12V电源输出 | 输出12V 最大直流电流约3A，为摄像机提供临时工作电源 |
| USB 5V电源输出 | 5V 2A电源输出功能，可作为手机充电宝功能。 |
| 下拉菜单 | PoE电源开关、仪表IP设置、WLAN开关、HDMI输入、彩条输出、LAN口流量监控等功能可快速开启测试。 |
| 音频测试 | 输入一路音频信号，测试声音是否正常，可录音保存。一路音频输出，用于连接耳机。 |
| 云台控制测试 | 支持RS485总线，速率600-115200bps。支持Pelco-D/P、Samsung、Panasonic、Lilin、Yaan等三十多种协议。 |
| 彩色图像发生器 | 通过视频OUT端口，发送PAL/NTSC多制式彩条。 |
| UTP网线测试 | 新增端口通断远端/中端/近端错误检测。测试任意两线或两线以上的网线，屏幕上显示连接顺序和网线编号，可测试屏蔽层网线 |
| 网线长度测量 | 可测1.5KM开路（不支持短路长度测试） |
| 协议代码捕捉 | 内置串口工具，可接收、显示控制设备发出的RS485协议代码数据，也可发送十六进制代码。 |
| 网络测试功能 | IP地址扫描、链路扫描、PING包测试。快速查找与仪表连接的IP摄像机或其他设备的IP地址。 |
| 寻线功能* | 采用先进复用技术，寻线和排序同时测试。寻线器寻到网线后，网线接到UTP口，直接显示网线线序。直通，交叉，直接指示，不需要看跑马灯，支持寻屏蔽网线。 |
| 寻电功能* | 电压范围 | AC12-1000V |
|  | 频率 | 50/60Hz |
|  | 报警方式 | 声光双重报警 |
|  | 安全等级 | CAT.III 1000V / CAT.IV 600V;CE |
| PoE/PSE电压测试 | 显示供电电压的大小及线路连接情况。 |
| BNC衰减测试* | 实时测试BNC线缆衰减值，参考表格比对，更方便测试BNC线缆质量。 |
| 数字万用表* | 数值和仪表盘同时显示，支持一键生成测试报告。AC/DC电压，AC/DC电流、电阻、电容测试、二极管测试、通断测试等，测试速度3次 / 秒，读数范围-6600～+6600。 |
| 光功率计测量* | 波长(nm)：850/1300/1310/1490/1550/1625nm。功率范围(dBm) ：-70～+10dBm |
| 可见红光源* | 发射可见红光探测光纤线路有无折断、开裂、弯曲等故障。 |
| TDR断点和短路测量* | 测量BNC线、电力线，网线、电话线等线缆断开或短路的位置。曲线图和数值同时显示。 |
| 电 源 |
| 外接电源 | DC 12V（2A） |
| 电池供电 | 内置7.6V聚合物锂电池，容量7500mAh |
| 充 电 | 智能快充，充满约3.5小时,一次充电完成可正常使用16小时 |
| 系统参数 |
| 操作设置 | 电容触摸屏，中文、英文OSD菜单，可选 |
| 自动待机 | 关闭/5-30分钟 |
| 工作环境及规格 |
| 工作温度 | -10℃---+50℃ |
| 工作湿度 | 30%-90% |
| 外形尺寸 | 240mm x 154mm x 46mm / 620g |

注“*”标星号的为可选模块！以上数据仅供参考，如有变动恕不提前通知。

# 五、应用范围

(　视频监控工程安装和维护

(　网络布线工程的安装和维护

(　快球、IPC摄像机检测

(　视频传输通道检测

(　PTZ云台协议控制